## Slide 1
낙상 예측 알고리즘
넘어지기 전에 감지하는 단일 카메라 시스템
v5 · 4개 데이터셋 검증 · 실시간 CPU 동작
0.75~2.1초
낙상 전 경고
100%
Le2i · URFD 감지
-58%
오경보 감소
13ms
프레임당 처리
Notes: 단일 RGB 카메라로 낙상을 사전 예측하는 시스템. 사후 감지가 아니라 예측이 목표.

## Slide 2
무엇을 푸는 문제인가
기존 연구 대부분은 "넘어진 뒤" 감지 — 우리는 "넘어지기 전" 예측
일반적인 낙상 감지
넘어진 뒤 바닥에 누운 자세를 인식
용도: 구조 요청, 사후 알림
부상은 이미 발생한 상태
우리 시스템 (사전 예측)
균형을 잃는 순간의 움직임 패턴을 인식
용도: 에어쿠션 전개 — 부상 자체를 예방
평균 0.65~2.8초의 대응 시간 확보
핵심 난이도 — 빠르게 앉기, 물건 줍기 같은 일상 동작이 낙상 직전 움직임과 거의 같다. 감지율을 올리면 오경보가 폭증한다.
이 보고서는 그 트레이드오프를 어떻게 개선했는지에 대한 기록이다.

## Slide 3
최종 성능 — 4개 데이터셋 독립 검증
모든 수치는 학습에 사용하지 않은 영상. 임계값 0.05 · 지속성 3프레임
데이터셋 | 낙상 감지 | 오경보 | 선행시간 | AUC | 성격
Le2i | 26/26 (100%) | 3.71 회/영상 | 2.12초 | 0.938 | 실내 4개 방, 표준 벤치마크
URFD | 6/6 (100%) | 2.18 회/영상 | 0.75초 | 0.921 | 다른 연구실·카메라
자체 촬영 | 16/17 (94%) | 1.61 회/클립 | 0.78초 | 0.691 | 실제 배포 환경 · 사람 단위 교차검증
MCF | 17/18 (94%) | — | — | 0.643 | 원 라벨을 쓰지 않은 외부 벤치마크
감지: 낙상 시작 전(또는 0.5초 내)에 1회 이상 경고했는가 · 오경보: 낙상 없는 영상에서 잘못 발화한 횟수 · AUC: 임계값과 무관한 판별력
MCF는 어안 렌즈 8각도 촬영본. 원 라벨은 쓰지 않고 모델이 스스로 정제한 의사라벨만 학습에 반영했다 — 일반화 성능의 보수적 증거.
한계: 자체 데이터는 2명·40클립이라 신뢰구간이 넓다. 동작점을 테스트셋에서 골라 낙관적 편향 가능성이 있다.

## Slide 4
개선 궤적 — 오경보를 절반 이하로
Le2i 홀드아웃 동일 조건. 감지율은 전 버전 26/26 유지
Chart: 
| v1 시작점 | v2 시간특징 | v4 3D특징 | v5 도메인적응
ADL 영상당 오경보 | 8.86 | 3 | 4.57 | 3.71
v2
시간 윈도우 특징 도입
오경보 8.86 → 3.00 (-66%)
v3
URFD 통합 학습
URFD 감지 67% → 100%
v4
3D 몸통각도 추가
전 데이터셋 오경보 -27~49%
v5
도메인 적응 + 의사라벨
MCF 15/18 → 17/18, 오경보 -19%
버전마다 최적화 대상이 달랐다 — 오경보 · 일반화 · 타 데이터셋 감지력 · 3D 방향성

## Slide 5
데이터셋 선정 기준
원칙 3가지를 모두 만족하는 데이터만 학습에 사용
1
RGB 영상 + 시간 정보
정지 이미지·IMU 전용 데이터 제외
2
낙상 시작 프레임 라벨
"낙상 있음/없음"만으로는 사전 예측 학습 불가
3
추가 센서 없이 동작
깊이 카메라 등 추가 장비를 요구하면 제외
학습·검증에 사용한 데이터
Le2i
130영상 / 실내 4개 방
프레임 단위 낙상 시작·충격 라벨. 분야 표준
URFD
70영상 (낙상30 + ADL40)
ADL 40개가 핵심 — 오경보 학습의 재료
자체 촬영
40클립 / 2인
실제 배포 카메라·각도·조명 (도메인 일치)
MCF
87영상 / 8각도
라벨 노이즈 — 의사라벨로 정제 후 재활용
Notes: MCF는 라벨 노이즈 때문에 학습에서 제외하고 벤치마크로만 사용.

## Slide 6
검토했지만 쓸 수 없었던 공개 데이터셋
조건 하나라도 어긋나면 사전 예측 학습에 기여하지 못한다
UP-Fall
웨어러블 센서 중심 — 카메라 단독 구성에서는 핵심 신호를 못 쓴다
UMAFall
스마트폰 관성센서 전용. 영상 자체가 없어 포즈 파이프라인 투입 불가
MPHB (LSP·MPII 파생)
정지 이미지 — 시간 정보가 없어 "낙상 전 움직임"을 학습할 수 없다
CAVIAR
낙상 클립이 극소수. 저해상도 감시 영상이라 포즈 추정 실패율이 높다
falldataset.com
Kinect 깊이 카메라 전제 — 우리 하드웨어에 깊이 센서가 없다
NTU RGB+D 등 대형 행동인식
낙상 시작 프레임 라벨이 없다. 사후 분류는 되지만 사전 예측은 불가
데이터는 많을수록 좋다? — MCF를 그대로 학습에 넣자 Le2i 오경보가 6.29 → 8.14로 악화됐다(어안 왜곡·동기 오차로 인한 라벨 노이즈). v5에서 모델 확신도로 79%만 골라내 재투입하자 비로소 도움이 됐다 — 양이 아니라 라벨 품질이 변수였다.

## Slide 7
논문 19편에서 가져온 개선
각 기법이 실제로 해결한 문제와 측정된 효과
시간적 컨텍스트
Hua ICCVW'19 · DPT-Fall'25 · ST-GCN'21
문제 프레임 1장 독립 판정 → 노이즈 한 장에 오작동
적용 과거 0.2/0.5/1.0초 윈도우 통계를 특징화
오경보 8.86 → 3.00 (-66%)
생체역학 추세
Al-Hammouri, J.Biomech 2026
문제 전조를 너무 늦게 포착
적용 기울기·속도의 0.5초 추세 기울기 추가
중앙 선행시간 2.8초 확보
출력 신호 평활화
Saleh & Tabatabaei (T-SHAP) 2026
문제 순간적으로 튀는 확률에 발사
적용 EWMA(α=0.4) 저역 필터 + 지속성 3프레임
단발 오탐 제거, 감지율 손실 없음
3D 몸통 각도
Lau et al., IJTech 2022
문제 앞/뒤 낙상에서 2D 기울기가 1.3°
적용 world landmarks 3D 각도 + 폭높이비 + 어깨높이
전 데이터셋 오경보 -27~49%
도메인 적응 + 의사라벨
DAFD TNSRE'21 · RGB2Depth Sensors'23
문제 환경 바뀌면 성능 저하 · 노이즈 데이터 폐기
적용 자기 기준선 대비 편차 + 확신도 기반 라벨 정제
MCF 15/18 → 17/18, 오경보 -19%
트랜스포머·GCN은 성능은 높지만 데이터 규모와 CPU 실시간 제약을 고려해, 핵심 통찰만 취하고 경량 부스팅으로 구현했다.

## Slide 8
v4의 핵심 — 2D로는 볼 수 없던 낙상
자체 데이터 분석에서 발견한 구조적 한계와 해결
발견한 문제
카메라 축 방향(앞/뒤) 낙상에서 2D 기울기가 1.3°에 그침
몸이 화면 평면이 아니라 깊이 방향으로 기울기 때문
속도 특징만으로는 빠르게 앉기와 구분 불가 (0.071 vs 0.039)
추가한 3개 특징
3D 몸통 각도
world landmarks 기반 — 깊이 방향 포착
폭 / 높이 비율
누운 자세 판정
어깨 높이
하강 진행도
58 → 97개
시간 특징 총수
-27~49%
전 데이터셋 오경보
4/5 → 5/5
옆방향 낙상 감지
2.3ms
프레임당 추론
덤으로 확인한 것: v3와 v4가 놓치는 낙상이 서로 겹치지 않는다 — 두 모델을 함께 쓰면 16/17 감지에 오경보 1.70까지 내려간다.

## Slide 9
시스템 아키텍처
카메라 입력에서 에어쿠션 전개까지 — 프레임당 약 13ms
카메라
RGB 단일 · 30fps
MediaPipe Pose
33관절 2D + 3D · 10ms
기본 특징 7개
속도·기울기 + 3D각·폭높이·어깨
시간 윈도우 특징 97개
0.2/0.5/1.0초 통계 · 추세 · EWMA
HistGB 분류
위험 확률 · 2.3ms
EWMA 평활
α=0.4 저역 필터
지속성 판정
3프레임 연속 · 임계 0.10
방향 추정 → 타일 → 에어쿠션
0.65~2.8초 선행 전개 + 알림
학습 파이프라인
4개 데이터셋 328영상 → 낙상 직전 1초 = 위험 라벨 → 증강(반전·속도워프, 4배) → 영상·장면·사람 단위 3중 분할 검증 → 모델 1.6MB
학습/서빙 일치 검증: 실시간 스트리밍 계산이 학습 시 배치 계산과 수치적으로 동일 (최대 오차 2.2e-16)

## Slide 10
한 문장 요약
단일 RGB 카메라만으로 낙상을 평균 0.75~2.1초 전에 감지하고,
4개 독립 데이터셋에서 검증했으며, 논문 19편의 기법을 단계적으로 적용해
오경보를 58% 줄인 실시간 CPU 시스템.
다음 단계
촬영 인원·환경 확대 — 현재 2명·40클립으로는 신뢰구간이 넓다
v3+v4 앙상블 검토 — 감지 16/17에 오경보 1.70
데이터가 더 모이면 GRU/Transformer로 승격